## Slide 1
Mit Mikrokugeln
zu Nanostrukturen

## Slide 2
Was ist ein Mikrometer, was ein Nanometer ?
Ein Mikrometer ist ein Tausendstel, ein Nanometer ein Millionstel Millimeter.

## Slide 3
Was sind Mikro- und Nanostrukturen?
Mikrostruktur 1.....einige 100 µm Nanostruktur 1... einige 100 nm
Struktur: Loch, Abscheidung....

## Slide 4
Wozu benötigt man Mikro und Nanostrukturen?
Herstellung / Miniaturisierung
von Halbleiter Bauelementen
Neue Eigenschaften

## Slide 5
Erzeugung von Strukturen
Laser Lithographie
Andere Methoden
Strukturgröße hängt von Licht ab
Röntgen Lithographie
Elektronen/Ionen-Strahl Lithographie
Fokussierter Ionenstrahl
Selbstorganisation von Teilchen
Sehr aufwändig

## Slide 6
Laser induzierte Prozesse
Laser strukturiert Material direkt
+ ein einziger Schritt pro Struktur
-- großflächige Strukturierung zeitaufwendig

## Slide 7
Wie geht es schneller?
...bündelt Licht im
Brennpunkt
Eine Linse...
Ein Linsengitter...
...bündelt Licht in viele
Brennpunkte

## Slide 8
Mikrokugel als Linse
2 r
f
(Makroskopische) Kugel-Linse
Mikrokugel bündelt Licht
Entdeckung
Laser-Cleaning
Mikrokugeln = Verschmutzung
Löcher in Probe

## Slide 9
Wieso Kugeln ?
Kugel = natürliche Form
Man kann sie kaufen
„leicht“ herstellbar
Kugel bündelt Licht
Viele Größen : ~ 30 nm .... 10 µm
Selbstanordnung

## Slide 10
Von einer Kugel zum Kugelgitter
Selbstanordnung der Kugeln
aufgrund natürlicher Prozesse

## Slide 11
Anwendungsprinzip
(LASER) LICHT

## Slide 12
Beispiel 1: Ablation von Polymeren
Ablation = „Verdampfen“

## Slide 13
Beispiel 2: Schmelzen von Silizum
Lokales Schmelzen
Änderung von Dichte + Oberflächenspannung
Kegel

## Slide 14
Beispiel 3: Ätzen von Wolfram
W(s)+5 WF6  6WF5
Wolfram wird mit
WF6 Gas geätzt

## Slide 15
Strukturieren mit Interferenzmuster
Bsp. Ablation:
Strukturen < 100 nm möglich

## Slide 16
Zusammenfassung
Idee eines Mikrolinsengitters
Mikrokugeln regelmäßig angeordnet
Anwendung der Linsengitter
Verwendung Interferenzmuster
Tausende-Millionen Strukturen
in einem Schritt

## Slide 17
Danke für die
Aufmerksamkeit